## Slide 1: 基于RISC-V的用户态中断探究 ——毕业设计开题报告
清华大学计算机系 田凯夫
2023年x月x日
指导教师：陈渝

## Slide 2: 设计背景
  微内核：
    文件系统等作为服务进程
    安全、容错、模块化、可定制
  性能问题：
    传统的 IPC 需要切换特权级
    以 熔断（Meltdown） 和 幽灵（Spectrum）为代表的安全漏洞 》》》页表切换的开销

## Slide 3: 设计背景
  用户态中断：
    软硬件协同方法
    进程间的通知和唤醒机制
    用户态对中断异常进行处理
    减少特权级切换带来的开销

## Slide 4: 已有工作
围绕 RISC-V N 扩展（软硬协同）
  硬件开发板 zcu102，基于 Labeled-RISC-V（Rocket）
  基于 PLIC 实现外设到用户的中断
  rCore-N 进行验证分析
  UINTR 设计草案
围绕 Intel 用户态中断扩展（QEMU）
  添加硬件寄存器、指令、中断处理
  用户态中断处理函数处理 IO 的返回

## Slide 5: 问题与思考
  软件验证表明，用户态中断在性能上显著优于传统的 IPC 机制
  缺少基于 RISC-V 的软件验证：
    RISC-V N 扩展已被废除，但仍可以作为参考
    提供完整的用户态中断机制，还需要进一步设计
  缺少跨核的硬件验证：
    真实的硬件环境下，用户态中断的优势如何
    硬件设计应该采用 Intel 的内存查询机制，还是 UINTR 的外部控制器
  如何构建一个完整的用户态中断机制：
    外设、内核、用户进程
    编程模型：系统调用、用户库

## Slide 6: 当前进展
Labeled RISC-V 项目未跟进上游更新，故尝试重新搭建 SoC，移植 Rocket 到 zcu102 开发板
一段艰难的尝试：版本依赖问题、Vivado 项目不够清晰、Rocket 缺少文档
目前进度：SoC 已经基本搭建完毕，Rocket 可读写外设，但读内存出现未知的问题
os-classroom 进度：（最后可能有变化）
  内核实现：双页表、多核、模块化
  Xtask：打包测例、内核编译选项

## Slide 7: 未来计划
  QEMU：设计并验证基于 RISC-V 的用户态中断扩展
  QEMU 上运行的 OS：基于 os-classroom 实现的内核进行扩展
  在反复摸索、实践的过程中，最终能给出一个完整的文档，为之后的硬件实现提供标准

## Slide 8: 参考资料

## Slide 9: 谢谢！