## Slide 1: RISC-V用户态中断扩展设计与实现 ——毕业设计最终答辩
清华大学计算机系 田凯夫
2023年6月7日
指导教师：陈渝

## Slide 2: 引言

## Slide 3: 研究背景
  传统的 IPC（信号、管道、消息队列等）
    上下文切换的开销
    数据拷贝的开销
    同步互斥的开销
    安全性问题
  用户态中断：
    低延迟：不需要陷入内核
    异步：中断处理流程可以保存和恢复执行流
    安全：用户态发送中断权限控制

## Slide 4: 相关工作
  RISC-V N 扩展
    硬件支持用户态中断异常处理
    用户态外部中断
  x86 用户态中断扩展
    发送方和接收方状态在内存中维护
    核心指令 SENDUIPI 需要两次读内存和一次写内存操作
    尚未支持用户态外部中断

## Slide 5: 主要工作
  软硬件协同设计并验证设计方案
    QEMU 功能级硬件模拟仿真
    Rocket Chip 硬件原型
    Linux 适配硬件特性
    用户库软件接口封装
  真实硬件环境系统评估
    FPGA 开发板上构建 SoC
    Verilator 仿真硬件行为
    启动 Linux 并运行 ipc-bench

## Slide 6: 设计方案

## Slide 7: RISC-V 用户态中断扩展
    CSR 控制寄存器：
      suist：发送方使能，状态表基址、大小
      suirs：接收方使能，状态表 index
    用户态中断指令 UIPI
    用户态中断控制器 UINTC

## Slide 8: RISC-V 用户态中断扩展
接收方：
  注册中断处理函数
  注册中断向量
发送方：
  根据 fd 注册状态表项
  根据 index 发送用户态中断

## Slide 9: 硬件实现

## Slide 10: Rocket Chip 背景简介
  Chisel 硬件描述语言：高度抽象的硬件表示
  Rocket Chip 硬件生成器：可配置化，提供处理器核心、内存控制器、外设等
  RoCC：Rocket Chip 协处理器扩展，预定义通信接口，可自定义访存逻辑

## Slide 11: Rocket Chip 实现细节
    CPU 状态维护：
      读写扩展的 CSR
      中断触发与响应
    UINTC 外设实现与接入：
      外设状态维护
      读写端口绑定
      核上中断位绑定
    UIPI 协处理器：
      基于 RoCC
      UIPI 指令处理

## Slide 12: 软件适配

## Slide 13: 软件适配
  Linux：
    基于主线 6.0 版本
    添加 UINTC 驱动
    进程状态维护与资源回收
    系统调用支持
  库函数：
    上下文保存与恢复
    用户态中断处理函数封装

## Slide 14: 系统评估

## Slide 15: 实验环境
    Zynq UltraScale+MPSoC ZCU102 开发板

## Slide 16: 运行效果

## Slide 17: 性能测试（1）
通信总次数 100000 次，步长为 10000 次

## Slide 18: 性能测试（2）
  时钟中断导致接收方不在核上运行
  接收方下次被调度时响应中断信号
  用户态中断性能存在波动
  总体性能不会受到太大影响
通信总次数 100 次，运行测试 100 次

## Slide 19: 性能对比
IPC Type | Relative Latency (normalized to User-Interrupt)
User-Interrupt | 1.00
Signal | 203.84
Eventfd | 136.69
Pipe | 167.78
x86 用户态中断扩展（统计单次通信时间）
IPC Type | Relative Latency (normalized to User-Interrupt)
User-Interrupt | 1.00
Signal | 14.8
Eventfd | 9.7
Pipe | 16.3
RISC-V 用户态中断扩展（只统计测试起止时间）

## Slide 20: 总结

## Slide 21: 总结
  本文工作
    用户态中断对比传统 IPC 机制具备性能优势
    软硬件协同设计与实现为后续工作奠定基础
    实验环境的构建具有参考价值
  未来计划
    在更多应用场景中进一步对系统进行评估
    将用户态中断应用在微内核如 seL4 等
    将 RISC-V 用户态扩展设计方案提交至开源社区

## Slide 22: 参考文献

## Slide 23: 谢谢！