## Slide 1: 基于RISC-V的用户态中断探究 ——毕业设计开题报告
清华大学计算机系 田凯夫
2023年1月12日
指导教师：陈渝

## Slide 2: 设计背景
  性能问题：
    传统的 IPC （signal，pipe等）需要切换特权级
    以 熔断 和 幽灵 为代表的安全漏洞，引入多页表机制

## Slide 3: 设计背景
  用户态中断：
    软硬件协同方法
    进程间的通知和唤醒机制
    用户态对中断异常进行处理
    减少特权级切换带来的开销

## Slide 4: 已有工作
围绕 RISC-V N 扩展
  硬件开发板 zcu102
  外设到用户的中断
  rCore-N 进行验证分析
  UINTR 设计草案

## Slide 5: 已有工作
Intel 用户态中断扩展
  QEMU：添加硬件寄存器、指令、中断处理
  Linux：新增系统调用，两种数据结构：
    UPID：接收方注册中断处理函数
    UITT：发送方注册 vector，维护 UPID 的地址
  系统调用：
UITT
UITTE 0
UITTE 1
UITTE N
...
UPID
ON
SN
NV
NDEST
PIR
0
1
23:16
63:32
127:64
N = UITTSZ
UITTE
V
UV
UPIDADDR
0
15:8 (15:14 = 0)
127:64
16 bytes
16 bytes
bit
bit

## Slide 6: 提出问题
  问题一：Intel 的内存查询机制和 UINTR 的外部控制器，孰优孰劣？
  问题二：如何基于 RISC-V N 扩展和 intel x86 扩展，在 RISC-V 中增添指令，CSR 寄存器等实现跨核中断？
  问题三：用户态中断对比于传统的 IPC 机制，有怎样的性能优势和应用前景？
  问题四：如何处理接收方进程（或线程）处于不同状态的情况（运行，阻塞等）？
  问题五：基于内存查询的用户态中断（x86）中，涉及到内存地址的结构中，什么情况下保存物理地址，什么情况下保存虚拟地址？

## Slide 7: 进展情况
本学期前半段主要在做硬件上实验的准备工作
Labeled RISC-V 项目未跟进上游更新，故尝试重新搭建 SoC，移植 Rocket 到 zcu102 开发板
一段艰难的尝试：版本依赖问题、Vivado 项目不够清晰、Rocket 缺少文档
目前进展为成功搭建 SoC，但是遇到的 DDR 读写问题还没有解决
尚未形成清晰的 RISC-V 扩展文档，考虑先在 QEMU 模拟器中进行探索

## Slide 8: 进展情况
阅读 Linux x86 uintr 相关 patch 源码
针对提出的问题给出代码分析
在实现了 uintr 的 QEMU x86 中运行 Linux uintr 并复现已有工作

## Slide 9: 进展情况
阅读 qemu riscv 代码
针对提出的问题给出代码分析
移植已有的 RISC-V N 扩展到 qemu 7.0 版本
在修改后的 qemu 中运行 tCore uintr 模块的测试

## Slide 10: 进展情况

## Slide 11: 下学期计划
完成 qemu 的修改，初步实现用户态中断的功能并给出设计文档
2023年4月1日
中期检查
2023年6月14日
最终答辩
完善 os 中的实现并进行测试，和传统的 IPC 进行对比，探索应用场景
2023年1月6日
开题报告

## Slide 12: 参考资料
  User Interrupt in x86
    x86 User Interrupt support
    QEMU uintr x86
  User Interrupt in x86
    RISC-V N extension
  IPC papers:
    SkyBridge
    XPC

## Slide 13: 谢谢！