## Slide 1: 基于RISC-V的用户态中断探究 ——毕业设计中期报告
清华大学计算机系 田凯夫
2023年4月7日
指导教师：陈渝

## Slide 2: 设计简述

## Slide 3: RISC-V 用户态中断扩展
接收方：
  注册中断处理函数
  注册中断向量
发送方：
  根据 fd 注册状态表项
  根据 index 发送用户态中断

## Slide 4: RISC-V 用户态中断扩展
    CSR 控制寄存器：
      suicfg: 保存 UINTC 基址
      suist：发送方使能，状态表基址、大小
      suirs：接收方使能，状态表 index
    用户态中断指令 UIPI
    用户态中断控制器 UINTC

## Slide 5: RISC-V 用户态中断扩展
  x86：接收方和发送方的状态都保存在内存中
    一次 SEND 操作需要两次读内存和一次写内存
  RISC-V：接收方状态保存在外设中，发送方状态保存在内存中：
    一次 SEND 操作需要一次读内存和一次写外设
    UINTC 维护接收方状态，向对应核发送中断

## Slide 6: 目前进展

## Slide 7: 目前进展
  修改 QEMU 支持用户态中断
  在 Rust 编写的小型内核中支持用户态中断
  完善 Libc 系统调用支持和功能测试支持
  修改 Linux 支持用户态中断

## Slide 8
  指令翻译：
    UIPI，URET 指令译码和执行
  CPU 状态：
    CSR 寄存器
    用户态中断触发和响应
  内存读写：
    UIPI 指令直接发起物理内存读写请求
  核间中断：
    UINTC 用户态中断控制器
    virt 模拟硬件中添加外设信息

## Slide 9: 内核实现
  tCore Kernel：
    Rust 编写，代码行数 12 k
    使用 OS 比赛测例进行测试和开发
    参考 maturin，linux 2.6 等内核
    支持多核，FAT 文件系统，COW
    支持常见系统调用如 clone，mmap 等
    支持 RISC-V 用户态中断扩展

## Slide 10: Libc 实现
  参考 x86 用户态中断测例 uipi_sample.c 进行功能测试
  提供 libc 系统调用支持，对上下文处理进行封装：
    uintr_register_receiver (handler)
    uintr_create_fd (vector)
    uintr_register_sender (fd)

## Slide 11: Linux
  基于主线 6.0 版本
  添加 UINTC 中断控制器驱动
    QEMU 生成设备树节点
  task 状态与恢复，资源回收
  系统调用支持

## Slide 12: DEMO

## Slide 13: 未来计划

## Slide 14: 未来计划
2023年4月
中期检查
2023年6月
最终答辩
性能测试，对比传统 IPC
在 Rocket Chip 中加入对 RISC-V 用户态中断的支持

## Slide 15: 谢谢！